云南磷化集团海口磷业有限公司

突发环境事件应急预案（矿山篇）

备案编号：                      备案日期：

2021年6月 日发布          2021年6月 日实施

云南磷化集团海口磷业有限公司

总目录

一、突发环境事件应急预案

二、环境风险评估报告

三、环境应急资源调查报告

目录

1 总则	- 1 -

1.1 编制目的	- 1 -

1.2 编制依据	- 1 -

1.3 适用范围	- 4 -

1.4 企业内应急预案体系	- 5 -

1.5 应急工作原则	- 6 -

1.5.1优先原则	- 6 -

1.5.2以人为本，减少危害原则	- 6 -

1.5.3本预案突发环境事件分级原则	- 6 -

1.6 国家突发环境事件分级级别	- 7 -

2 公司基本情况	- 10 -

2.1 公司概况	- 10 -

2.1.1 地理位置	- 11 -

2.1.2 周边环境	- 11 -

2.1.3厂区平面布置	- 12 -

2.1.4企业所在地自然环境	- 13 -

2.2 生产工艺基本情况	- 15 -

2.2.1 生产原辅材料消耗量	- 15 -

2.2.2 产品名称及产量	- 15 -

2.2.3 生产工艺流程	- 16 -

2.2.4 生产废弃物及储存处置情况	- 19 -

3 环境风险源及环境风险评价	- 19 -

3.1 主要环境风险源识别	- 19 -

3.1.1主要危险、有害物质辨识	- 19 -

3.1.2环境风险源辨识	- 22 -

3.2 环境风险源事故环境影响分析	- 25 -

3.2.1尾矿库管涌、泄漏、漫坝、溃坝、尾矿泄漏引发的环境污染	- 25 -

3.2.2排洪系统堵塞或损坏引发的环境污染	- 25 -

3.2.3危险废物管理、处置不善引发环境污染	- 26 -

3.2.4油库中油溢出、泄漏、火灾、爆炸引发的环境污染及次生污染	- 26 -

3.2.5浮选试剂、化学品泄漏引发的环境污染	- 27 -

3.2.6放射源泄漏引发的环境污染	- 27 -

3.3风险源事故管理	- 27 -

4组织机构及职责	- 28 -

4.1 应急组织体系	- 28 -

4.2 指挥机构及职责	- 29 -

4.2.1总指挥长：总经理	- 29 -

4.2.2副总指挥：副总经理	- 30 -

4.2.3指挥部成员	- 30 -

4.2. 4应急指挥部	- 30 -

4.2.5 应急指挥办公室	- 31 -

4.2.6突发事件应急处置小组	- 33 -

5 预防与预警	- 38 -

5.1环境风险源监控及防范措施	- 38 -

5.1.1监控方法	- 39 -

5.1.2防范措施	- 39 -

5.2 预警行动	- 46 -

5.2.1预警程序	- 46 -

5.2.2启动应急预案程序	- 47 -

5.3 报警、通讯及联络方式	- 48 -

5.3.1报警联络方式	- 48 -

5.3.2内部通讯方式	- 48 -

5.3.3外部通讯方式	- 48 -

6 信息报告与通报	- 49 -

6.1内部报告	- 49 -

6.1.1事故信息报告	- 49 -

6.1.2事故信息通报	- 50 -

6.1.3电话通报及联系词内容	- 51 -

6.2信息上报	- 51 -

6.3事故报告内容	- 51 -

7 应急响应与措施	- 52 -

7.1分级响应机制	- 52 -

7.2响应程序	- 53 -

7.3应急措施	- 53 -

7.3.1突发环境事件现场应急措施	- 53 -

7.3.2安全防护	- 65 -

7.3.3人员的疏散与撤离	- 67 -

7.4应急监测	- 68 -

7.5应急终止	- 68 -

7.5.1应急终止的条件	- 68 -

7.5.2应急终止的程序	- 68 -

7.6应急终止后的行动	- 69 -

8 后期处置	- 69 -

8.1 善后处置	- 69 -

8.2 保险	- 70 -

8.3 工作总结与评估	- 70 -

9 保障措施	- 71 -

9.1 通信与信息保障	- 71 -

9.2 应急队伍保障	- 72 -

9.3 应急物质装备保障	- 72 -

9.4 经费保障	- 72 -

9.5 其他保障	- 72 -

9.5.1 交通运输保障	- 72 -

9.5.2 救援医疗保障	- 72 -

9.5.3 治安保障	- 73 -

10 培训与演练	- 73 -

10.1 培训	- 73 -

10.2 演练	- 73 -

10.2.1 演练内容	- 73 -

10.2.2 演练方式	- 74 -

10.3 记录与考核	- 74 -

11 奖惩	- 75 -

11.1 事故应急救援工作实行奖励制	- 75 -

11.2 事故应急救援工作实行责任追究制	- 75 -

12 预案的评审、备案、发布和更新	- 76 -

13 预案的实施和生效时间	- 77 -

14 附则 术语和定义	- 77 -

15 附件	- 79 -

附件一、应急救援通讯录	- 79 -

附件二、应急物资、设备、装备清单	- 81 -

附件三、附图	84

1.企业地理位置示意图	84

2.企业概况图	85

3.重要环境防护目标及分布图	86

4.应急救援路线等相关分布图	87

5.企业及周边环境示意图	90

6.矿山水质监测布点图	91

7.矿山无组织及噪声监测布点图	92

附件四 年度监测计划表	93

附件五 突发环境事件应急信息登记表	96

附件六 应急预案启动令	97

附件七 应急预案终止令	98

附件八 突发环境事件应急预案演练记录	99

附件九 应急预案变更记录表	100

附件十 突发环境事件信息上报流程图	101

附件十一 突发环境事件响应流程图	102

附件十二、《云南磷化集团海口磷业有限公司突发环境事件应急预案》修改清单	103

附件十三、海口磷业矿山其它预案目录	104

附件十四专家评审意见及修订记录表	105

# 1 总则

突发环境事件应急预案是针对可能发生的重大环境事件，保证迅速、有效、有序地开展应急救援行动，预防、降低事故损失而预先制定的有关方案，是云南磷化集团海口磷业有限公司矿山开展突发环境事件应急救援的行动指南。

## 1.1 编制目的

建立健全突发环境事件应急机制，提高云南磷化集团海口磷业有限公司应对涉及公共危机的突发环境事件的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进海口磷业全面、协调、可持续发展，特制定本预案。

## 1.2 编制依据

1.法律、法规：

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》

《中华人民共和国突发事件应对法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国消防法》

《国家突发环境事件应急预案》

《国家突发公共事件应急预案》

《危险化学品安全管理条例》

《建设项目环境保护条例》

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》

《突发环境事件信息报告办法》

《危险化学品目录》

《危险化学品事故应急救援预案编制（单位版）》

《国家危险废物名录》

《常用化学品储存通则》

2.标准和技术规范:

《危险废物鉴别标准通则》(GB 5085.7)

《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T 298)

《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218)

《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169)

《建设项目环境影响评价分类管理名录》

《地表水环境质量标准》(GB 3838)

《地下水质量标准》(GB/T 14848)

《环境空气质量标准》(GB 3095)

《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-)

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）

《污水综合排放标准》(GB 8978)

《恶臭污染物排放标准》(GB 14554)

《工业企业设计卫生标准》(GBZ1)

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 ：化学有害因素》（GBZ 2.1）

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 ：物理有害因素》（GBZ 2.2）

《突发环境事件应急管理办法》(部令 第34号)

《突发环境事件应急预案编制导则》（试行）（企业事业单位版）

《突发环境事件应急监测技术导则》

3.预案相关法律、法规及规章

《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》

《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》

《突发环境事件应急管理办法》

《水污染防治行动计划》

《废弃危险化学品污染环境防治方法》

《国家安全生产监督管理总局令》

《企业突发环境事件风险分级方法》

《关于印发（企业突发环境事件风险评估指南（试行）的通知）》

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》

《云南省环境保护厅关于贯彻实施突发环境事件应急预案管理办法的通知》

《云南省环境保护厅应急中心关于进一步加强全省企业事业单位突发环境事件应急预案管理的通知》

《昆明市突发环境事件应急预案》

《西山区突发环境事件应急预案》

其他相关的法律、法规、规章和标准。以上引用文件，其有效版本适用于本预案。

## 1.3 适用范围

本预案适用于云南磷化集团海口磷业有限公司矿山的突发环境事件，因自然灾害或其他突发事件所带来的次生、衍生突发环境事件的应急处理和救援。

## 1.4 企业内应急预案体系

本预案为环境保护突发事件综合预案，主要是通过分析公司矿山内易导致环保事故的重大危险源与风险，建立预警机制，确定组织机构、人员配置、应急原则和应急措施，为应急处置提供依据和准备；各专项应急预案、现场处置方案，是针对重大危险源和具体的岗位确定的具体实施措施，采取突发环境事件应急措施时应紧密结合专项应急预案、现场处置方案实施。

图1 云南磷化集团海口磷业有限公司应急管理体系图

## 1.5 应急工作原则

### 1.5.1优先原则

遵守分清重大事件和普通事件，辨析紧急事件和一般紧急事件，先重大和紧急，兼顾普通和一般紧急事件。

### 1.5.2以人为本，减少危害原则

要居安思危，预防为主，全力做好突发环境事件的预防工作、要在发生突发环境事件后，及时准确地向公众发布事件信息、积极组织动员公众参与应急管理，提高公众应急能力。

### 1.5.3本预案突发环境事件分级原则

为了更好研判云南磷化集团海口磷业有限公司矿山内部突发环境事件级别，按照矿区突发环境事件的严重性、可控性、影响范围和紧急程度，将突发环境事件分为：Ⅰ级（不可控级）、Ⅱ级（可控级）共两级。

1、可控级：（Ⅱ级事件）

污染物未出厂界范围，对生产影响较小，如物料泄漏、设备故障、人员轻微受伤等依靠公司内技术力量能够处理的突发环境事件。

2、不可控级（Ⅰ级事件）

事件严重危害或威胁着厂区及周围人员安全，已经或可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或事件排放物大量进入厂界外围环境，需要市、区政府统一组织协调，调度各方面资源和力量进行应急处置的紧急事件。如尾矿库、排土场垮塌、溃坝、危险废物随意处置、油库发生泄漏、变压器油泄漏、火灾、放射源泄漏或丢失等突发环境事件。

## 1.6 国家突发环境事件分级级别

当云南磷化集团海口磷业有限公司矿山突发环境事件分级无法判定时，可参照环保部第17号令《突发环境事件信息报告办法》，按照突发事件严重性和紧急程度进行研判，突发环境事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

# 2 公司基本情况

## 2.1 公司概况

海口磷业矿山建于1966年，2008年更名为海口磷矿分公司，2015年10月，与以色列化工合资，成立云南磷化集团海口磷业有限公司。2018年3月，云南磷化集团海口磷业有限公司吸收合并云南三环化工有限公司，成立新的云南磷化集团海口磷业有限公司。云南磷化集团海口磷业有限公司矿山（以下简称“海口磷业矿山”）是现代化露天磷矿采选企业，矿区面积9.6022平方公里，由四个采区构成，现有采矿能力300万吨/年，擦洗能力100万吨/年，浮选能力200万吨/年。

### 2.1.1 地理位置

海口磷业矿山位于云南省昆明市西山区海口镇与安宁、晋宁县交界处的桃树箐，矿区地理坐标：东经102°27′－102°30′，北纬24°46′－24°47′。地理位置见附件三

### 2.1.2 周边环境

海口磷业矿山厂区附近分布的环境敏感目标主要有居民、地表水体等。海口磷业厂址周边环境敏感目标见表1，附件三（2）。

表1    海口磷业矿山厂址周边环境敏感目标一览表

| 企业名称 | 环境类别 | 序号 | 环境敏感目标 | 与企业的方位 | 距最近厂界距离 （m） | 敏感目标 性质 | 环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海口磷业 | 环境空气 | 1 |  |  |  |  | GB3095-2012《环境空气质量标准》，二级标准。 |
|  |  | 1 | 小场村 |  | 尾矿坝下游800m | 居住区（52户200人） |  |
|  |  | 2 | 桃树箐村 | EN | 200m | 居住区（10户50人） |  |
|  |  | 3 | 矿区生活区 | E | 1000m | 居住区 |  |
|  | 地表水 | 1 | 鸣矣河 | WN | >2000m | 地表水 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
|  |  | 2 | 螳螂川 | E | >2000m | 地表水 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准 |
|  | 地下水 |  |  | 开采区范围内及尾矿库、废石场、浮选厂周围的民井、泉点、生产生活取水点，富水块段，包括云龙小村、云龙大村、达子长村、达子上村、柳树箐、小场村等泉点、民井 | GB/T14848-93《地下水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
|  | 噪声 | 1 | 小场村 | 小麦地尾矿库下游 | 尾矿坝下游800m | 居住区（52户200人） | 声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类 |
|  |  | 2 | 桃树箐村 | EN | 200m | 居住区（10户50人） |  |
|  |  | 3 | 矿区生活区 | E | 1000m | 居住区（1500人） |  |
|  | 生态环境保护 | 1 | 植被、动植物、土地、农作物、耕牛、关心点村庄等 | 矿区及周围 | 保护现有的植被、动植物、土地、村庄，防止水土流失 |

### 2.1.3厂区平面布置

海口磷业矿山厂区平面布置见图2。

图2  云南磷化集团海口磷业有限公司矿山厂区平面布置图

### 2.1.4企业所在地自然环境

1、地形地貌

矿区周围盆形地势，盆地周围地形地貌属中山、低中山侵蚀切割类型。山峦起伏不平，沟谷发育。矿区内属中低山地貌，山岭由北西向南东呈长蛇状延伸。地势总体西南高北东低；山岭北东坡较平缓，南西坡较陡。矿区最高标高在矿区中南部杉松园顶，标高2482.6m，最低标高为矿区北部，标高约2070.1m，相对高差412.5m。露天开采、排土条件良好。

2、气象条件

矿区属高原温暖带季风气候，区域内多年平均气温15.4℃，最热月平均气温19.3℃，极端最高气温31.6℃；最冷月平均气温8.5℃，极端最低气温-4.6℃。多年平均降雨量1010.18mm，一日最大降雨量125.0mm（1947年7月19日），最大累计降雨量203.8mm（连续18天降雨量累计）。每年5~10月为雨季，约占全年降雨量的86.2％。多年平均蒸发量1863.3mm，最大蒸发量2126.0mm；最小蒸发量484.3mm。多年平均风速2.5m/s，最多风向南风、南南西风。最大风速19m/s，最大风速风向为西南西风。多年平均相对湿度72.3％，最大相对湿度83.8％，最小相对湿度58％。

3、水文

地表水系属金沙江流域螳螂川水系，区域内主要河流有三条：矿界外西北侧相距约2~5km的鸣矣河及其支流螃蟹河（海拔约1880m）、矿界外东侧相距约6~7km的海口河（海拔1885米）。

螃蟹河：为鸣矣河右岸一级支流，在鸣矣河乡双村汇入鸣矣河。

鸣矣河：矿区边界线西北侧，发源于晋宁县境内，由南向北流，最大流量119m3/s(1959年8月)，最小流量0.065m3/s(1960年5月)，多年平均流量4.251m3/s，多年平均年径流量1.337亿m3；鸣矣河源头为南部八街车木河水库，向北经鸣矣河、耳目村、县街，至大汉营村汇入螳螂川。鸣矣河上游车木河水库为安宁市饮用水源地，中下游主要为农灌和工业用水。

海口河：位于矿界外东侧，发源于滇池，为滇池的唯一出口，由南向北流，汇入螳螂川后流入金沙江，多年平均流量14.93m3/s，多年平均年径流量4.529亿m3。

4、地震

矿区属于中强地震影响区，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本区地震动峰值加速度0.20g,对照地震基本烈度为Ⅷ度，属较不稳定区，矿区建设应按ⅤⅢ度设防为宜。

## 2.2 生产工艺基本情况

### 2.2.1 生产原辅材料消耗量

### 2.2.2 产品名称及产量

海口磷业矿山产品为浮选磷精矿，近三年产品产量见表3。

表3  海口磷业矿山产品名称及产量

### 2.2.3 生产工艺流程

海口磷业矿山目前包括2条生产线，分别为采矿—擦洗生产线和采矿—浮选生产线，如图3所示：

图3  海口磷业生产工艺流程

采矿-擦洗生产工艺流程见图4。

图4  云南磷化集团海口磷业有限公司矿山采矿-擦洗生产工艺流程及排污节点图

采矿-浮选生产工艺流程见图5。

图5  海口磷业采矿-浮选生产工艺流程及排污节点图

### 2.2.4 生产废弃物及储存处置情况

海口磷业矿山生产废弃物及储存处置情况见表4。

表4  海口磷业生产废弃物及储存处置情况一览表

| 类别 | 来源 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 擦洗过滤工段、浮选浓密工段 | 回用 |
|  | 生活废水 | 厂区生活用水 | 厂区、复垦植被区绿化 |
| 废气 | 无组织排放粉尘 | 矿石采装、破碎工段 | 洒水降尘、袋式除尘器、喷雾 |
| 固废 | 采矿剥离物 | 矿石采装 | 排土场堆存，复垦植被 |
|  | 尾矿 | 擦洗、浮选工段 | 尾矿库堆存，尾矿水回用 |
| 危废 | 废试剂瓶、废液、废矿物油 | 化验、分析 | 交由具有相关资质的单位处置 |

# 3 环境风险源及环境风险评价

## 3.1 主要环境风险源识别

### 3.1.1主要危险、有害物质辨识

结合云南磷化集团海口磷业有限公司矿山的实际情况，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品名录》、《危险化学品重大危险源辨识》及《剧毒化学品名录》，云南磷化集团海口磷业有限公司矿山涉及到危险化学品的是：柴油、机油，浮选试剂为临时储存（当日进当日使用），以及化学品仓库存放的少量用于样品化验的各种化学品，如：盐酸、丙酮、柠檬酸等，但各种化学品的存储量都很少。

### 3.1.2环境风险源辨识

综上所述，云南磷化集团海口磷业有限公司矿山的风险源位置主要是尾矿库、排土场、油库、浮选试剂灌区、化学品库和危废暂存间、放射源安置点。

## 3.2 环境风险源事故环境影响分析

### 3.2.1尾矿库管涌、泄漏、漫坝、溃坝、尾矿泄漏引发的环境污染

### 3.2.2排洪系统堵塞或损坏引发的环境污染

### 3.2.3危险废物管理、处置不善引发环境污染

### 3.2.4油库中油溢出、泄漏、火灾、爆炸引发的环境污染及次生污染

### 3.2.5浮选试剂、化学品泄漏引发的环境污染

### 3.2.6放射源泄漏引发的环境污染

## 3.3风险源事故管理

（1）矿区设立专门的机构和人员负责安全、环境工作，建立日常巡回检查制度，检查有记录、有整改措施。发现隐患，及时整改，达到安全生产的目的。

（2）重点监控矿区可能发生突发环境事件的区域。

（3）加强管理，在生产过程中废水排放等各个环节明确责任主体，建立相应的管理制度，使企业的各项工作有章可循，各项运行状况可控。

# 4组织机构及职责

## 4.1 应急组织体系

为防范和处置突发环境事件，公司成立突发环境污染事故应急指挥部（以下简称应急指挥部），由公司总经理任总指挥、副总经理任副总指挥。

应急指挥部由设备管理部、维修部、党群及宣传推广部、保卫部、安全环保部、生产计划部、仓储物流部组成，应急指挥部下设事故应急指挥中心，应急指挥中心设在生产计划部调度室，由生产计划部负责人任中心主任，调度室人员为指挥中心工作人员；设应急管理办公室设在安全环保部，由安全环保部经理任办公室主任，安全环保部下属环保管理人员为办公室日常工作人员。

应急指挥部现场处置体系包括：环境保护组、生产控制组、消防应急组、伤员救护组、安全警戒组、抢险维修组、物资供应组、后勤保障组、外联接待信息联络组。应急组织机构组成体系见下图。

图6  云南磷化集团海口磷业有限公司矿山突发环境事故应急组织体系图

### 4.2 指挥机构及职责

### 4.2.1总指挥长：总经理

主要职责：

a.宣传学习国家突发环境事件应急工作的方针、政策，贯彻落实上级领导对环境污染事件应急的指示精神；

b.掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况；

c.负责环境污染事件应急协调工作；

d.负责有关突发环境事件应急工作措施落实情况、工作进展情况，信息联络、传达、报送等工作；

e.组织环境应急知识、技能的培训；

f.提供和解决突发环境事件应急救援所需的人员、设备、车辆、物资等；

g.应急救援的其他工作。

### 4.2.2副总指挥：副总经理

(1)协助指挥长工作，组织完成指挥长下达的各项应急救援任务；

(2)指挥长不能到任时接替指挥长全面负责应急救援工作。

### 4.2.3指挥部成员

执行应急指挥部下达的各项应急行动指令，按应急救援预案所规定的职责，组织本专业、本部门的各类资源开展救援工作，将事故损失和危害降至最小程度。

### 4.2. 4应急指挥部

(1)全面组织、协调和直接指挥事故应急救援工作，决定是否启动应急救援预案，发布应急救援命令，组织指挥现场抢险工作。

(2)根据事故现场情况，及时提出、决定事故抢险救援的各项措施。

(3)调配事故应急救援所需设备、物资和人员进行救援。

(4)积极配合政府有关部门协助救援工作，贯彻执行上级领导的指示和要求。

(5)保证事故信息的及时性、准确性和畅通，保证发布信息的客观性和正确性。

(6)必要时抽调有关人员或物资设施参与。

(7)决定救援工作的终止和组织善后处理工作。

※启动本预案中的不可控级时，指挥长将指挥权移交当地政府。

### 4.2.5 应急指挥办公室

应急指挥办公室：安全环保部，安全环保部负责人任办公室主任。

主要职责：

a.处理公司突发环境事件应急指挥部的日常工作；

b.负责组织对公司环境风险进行评估与监控；

c.组织制定公司生产过程中重特大突发环境事件应急的管理办法；

d.为公司重大突发环境事件应急指挥部提供工作平台、技术平台、信息平台；

e.组织突发环境事件应急预案的编制和应急救援体系建设，组织指挥应急救援的培训和演习；

f.了解公司内外重大突发环境事件应急救援资源，并提出加强、整合、利用相应资源的建议；

g.负责提出应急救援设备、设施配置的建议，并组织对这些设备、设施的检查；

h.具体指导、监督、检查各生产车间的应急准备、应急设施及应急保障落实情况；

i.对公司重大突发环境事件应急预案及各类环境事件应急处置方案进行管理与更新；

j.负责随时补充、完善、更新公司内各相关部门和相关人员，及政府相关部门、应急救援机构、应急救援专家的通讯联系和其他相关资料数据库，并建立相应的工作联系。

k.负责公司生产过程重特大环境事件应急救援资金的预算;

l.分析预测特别重大突发环境事件风险，及时提出发布预警信息的建议；

m.及时了解、掌握、分析事故事态发展情况，并通报有关领导和部门；

n.提出启动公司重大突发环境事件应急救援预案和相应应急处置方案的建议；

o.应急响应时，根据公司领导的指示参与组织、指导、协调应急响应的有关工作；

p.应急终止后，参与事故的调查。

### 4.2.6突发事件应急处置小组

(1)环境保护组

组长：安全环保部经理

副组长：安全环保部副经理

职责：定期监控重大环境风险源、应急设施建设和运行情况；事故发生时及时到场，参与组织人员进行调查分析，明确事件危害性及危害程度，形成书面意见供办公室定级和报告；提出污染处置方案，协调指导各应急队伍实施应急处置与救援；确定事件污染范围，对事件造成的影响进行评估，参与制定修复方案并组织实施；负责厂区及周边日常环境监测；对事故现场进行即时监测，确定污染物性质、范围、污染程度，将监测结果通报环境保护组。

(2)生产控制组

组长：生产计划部经理

副组长：生产计划部副经理

职责：负责组织事件现场的物料切断、转移，生产设施的运行调整；调度消防水、新鲜水、蒸汽、氮气等动力供应和合理使用；调度其他装置附助装置污水排放流程调整；组织救援队伍实施封堵截流、分流系统调控；调度物料回收、污水处理贮存；组织事后生产恢复。

(3)消防应急组

组长：保卫部经理

职责：实施抢救事件现场受伤受困人员脱离危险现场；组织实施事件现场消防气防抢险救灾方案；负责现场应急处置人员的防护用品的供应、发放；负责现场污染物的洗消，合理利用消防用水及冲洗水。

(4)伤员救护组

组长：卫生所负责人。

组员：卫生所医生、护士。

主要职责：

a.做好事故应急医疗救护所需药品、器械、器材等的储备工作。

b.应急响应时，负责现场医疗救治；

c.应急响应时，提供请求外界医疗支援的建议。

(5)安全警戒组

组长：保卫部经理

组员：保卫部人员。

主要职责：

a.应急响应时，负责提供或联系消防支援；

b.应急响应时，负责在事故现场周围设立警戒区、警戒哨和警戒标志；

c.应急响应时，维持现场秩序及公司内部和周边地区的治安；

d.应急响应时，协助交警，维持通往矿区的交通畅通；

e.应急响应时，做好油库等重要或危险场所的安全保卫工作；

f.应急响应时，发动和组织职工，开展群众联防；

g.应急响应时，根据公司领导的指示参与应急响应的其他工作。

(6)抢险维修组

组长：设备管理部经理

副组长：维修部经理

职责：紧急断开阀的关闭确认；电气设备维护与管制；引火源的管制及切断；污水处理系统对外闸门的关闭；对灾变提供现有的设备及附近可支持的设备资料。

(7)物资供应组

组长：仓储物流部经理

职责：负责调配工厂内外应急救援物资，保证救援物资供应；负责组织应急处理所需物资的供应，组织车辆运送污染防治物资。

(8)后勤保障组

组长：行政部经理组员：技术服务部、生产计划部、后勤服务部、设备保障部、维修部、财务部、行政部、仓储物流部等部门人员组成。

主要职责：

专家技术保障：由公司内外的事故应急救援专家组成。

a.参与重大突发环境事件隐患、事故风险分析；

b.指导矿山相关机构、相关人员了解、掌握、更新相应的应急救援技术；

c.应急响应时，研究分析事故信息和有关情况，参与制定事故应急抢险方案，为事故应急决策提供咨询；

d.根据需要，参加公司重大突发环境事件现场应急抢险指挥部的工作；

e.应急响应终止后，参加事故调查分析。

f.参与应急响应的总结评估工作，对公司事故应急预案和应急救援体系提出改进意见和建议。

技术资料保障：

a.收集、保管、更新事故应急救援所需的技术资料；

b.应急响应时，提供应急抢险工作所需要的公司内各种技术资料，并根据公司领导的指示参与应急响应的有关工作。

物资保障：

a.保障事故现场抢救专业组所急需的各种设备，提供抢险救援经费。

b.对事故抢救通道采取特别管制措施，保障事故抢救用车畅通。

c.对事故现场抢险救援人员的饮食、饮水供应及通讯、供水、供电畅通。

交通运输保障：

应急响应时，负责提供必要的交通运输工具。

资金保障：

a.负责管理维护应急救援体系所需的专项资金；

b.负责应急救援设施建设的预算编制；

c.应急响应时，负责筹措应急救援所需要的资金。

(9)外联接待信息联络组

组长：党群及宣传推广部经理

职责：负责接待新闻媒体、政府部门、其他单位有关人员；负责事件信息的对外发布；负责员工和周边居民的情绪疏导稳定工作，必要时按照指挥部指令联系地方相应组织，做好疏散和善后安抚工作。

#### 4.2.2.8公司各部门的职责

公司、矿区各部门均应积极响应矿区突发环境事件应急指挥部及应急指挥办公室对事件自受理至处置完毕的各项管理工作，根据各部门的职责完成如下工作：

（1）做好事件申报、调查、预评估、处理等环节的档案保存、整理、上报工作。

（2）做好所在部门全体人员有关突发环境事件应急处置的宣传教育。

（3）在处置过程中，各部门均应服从应急指挥部及应急指挥办公室的工作安排。

（4）经应急指挥部及应急指挥办公室授权或指派负责相关处置工作的，在事件处置过程中或完成后，应及时书面向应急指挥办公室回馈相关事件的处置情况。

# 5 预防与预警

## 5.1环境风险源监控及防范措施

为防范事件的发生，矿区范围内应建立必要的安全、环境监控设施，并确保在异常情况下该系统能及时发生警示。

### 5.1.1监控方法

公司组织进行了对矿区的危险源辨识、风险评价，以及环境因素的识别、评价，按环境风险源的风险程度，以及对环境的影响程度，由矿内、各工段操作人员分层次进行监控。并针对存在的各类事故风险策划了控制措施，从以下几个方面进行风险源（重要环境因素）的监控。

（1）矿区应设立专门的机构和人员负责安全、环境工作，建立日常巡回检查制度，检查有记录、有整改措施。发现隐患，及时整改，达到安全生产的目的。

（2）重点监控可能发生突发环境事件的区域。

（3）加强管理，在生产、储运等各个环节明确责任主体，建立相应的管理制度，使矿区的各项工作有章可循，各项运行状况可控。公司可在矿区厂房等区域配备事故应急柜，放有口罩、安全帽等应急器材，并设灭火器、消防栓等应急设施。

### 5.1.2防范措施

日常工作中应做好以下内容：

（1）建立健全各项规章制度：风险源的重点监控制度、主要设备的安全操作规程、岗位操作法、值班制度、检查制度、特种作业审批制度、各类考核奖惩制度等。

（2）定期进行安全、环境风险评估；周期性地对企业环境风险进行评估；对重大风险源建立各种安全、环保管理档案，并向当地安全、环保部门做好申报登记工作。

（3）按章操作，杜绝违章；加强对员工的各类培训和考核，员工上岗前必须经过培训，考试合格后方可上岗；对特种作业要求持证上岗；按岗位操作要求做好各类工艺参数的控制和记录。

（4）安全设施齐全并有效；对压力容器、消防器材、报警装置、监控设施、监测设施、安全装置应配置齐全，通过定期检查、试用确保其有效。

（5）对防雷设施每年进行检测，确保完好。

（6）做好特种作业的管理工作；对临时线作业、动火作业、登高作业等规定办理各类审批，做好相应的安全防范措施，对作业人员进行相应的知识培训和安全教育，并明确监护人员。

（7）做好自然灾害的防范工作；根据天气预报，做好应对各类自然灾害的防范工作，包括防汛、防洪、防风。在极端气候和天气条件下，合理安排停产，并加强对池体、生产设施、环保设施的检查，发现问题及时整改。

（8）环境风险源防范：

A、排土场坍塌，尾矿库管涌、泄漏、漫坝、溃坝，尾矿管和精矿管泄漏风险事故的防范措施

①排土场坍塌预防措施：尽量将废石土回填至采空区，减少临时排土场的堆积量。必须重视临时堆场的建设工程，一定要做好挡墙、排水沟的修建工作。严格按照日常管理规定进行管理；做好突发环境事件应急预案的编制、培训和演练等工作。

②尾矿库漫坝预防措施：严格按照尾矿库管理规定进行管理，坚持低水位运行，及时修整坡面排水沟，经常性检查坝体、排渗系统、排水系统的工况。发现异常情况及时报告并处理。

③水位超警戒线预防措施：严格按照排土场、尾矿库排水系统管理规定进行管理；做好汛期排土场、尾矿库安全生产和应急准备。

④尾矿库溃坝、排土场滑坡预防措施：控制渗润线、按设计筑坝、及时修整坝体坡面、保持合理的坝体坡面比。排土场内少存水，严格控制水位，建立正常的巡坝制度，加强排土场巡查和检测，及时修复和加固破坏部分，确保排土场运行安全。

定期对尾矿库、排土场边坡进行定期观测和监测；在生产过程中严格按设计要求保留平台宽度；加强地表水的疏干，特别在雨季严格控制地表水流入坑下，对于各平台雨后存有的积水，及时安排设备放水至采区最低点，再由明排水泵将积水排出坑外；在日常爆破过程中，对于风化比较严重的区段不采用大药量爆破，另外，在采场已达最终开采境界处爆破时，采用预裂爆破、缓冲爆破等技术，以减小对边坡沿体的破坏；对于爆破在安全平台、运输平台产生的崩塌物及时清理，保证安全平台、运输平台宽度满足设计要求；严格控制尾矿库、排土场的排土平台高度；定期对尾矿库、排土场边坡、特别是内尾矿库、排土场边坡进行观测；有计划安排剥离物的排弃，实现不同土岩合理排弃程序，靠近基底，排弃渗透性好的岩石；如大块、大颗粒砂质土岩等。对于粘土、黄土，绝对不允许堆在尾矿库、排土场的基底；合理安排土质的排弃比例；保证尾矿库、排土场平台宽度； 重点防止地表水对尾矿库、排土场的浸泡：采取的措施主要是：在尾矿库、排土场最上层留有2-3%的反坡，并在尾矿库、排土场底部开挖排水沟，将尾矿库、排土场表面的积水汇入排水沟内排出；对于有积水的尾矿库、排土场，排弃基底开挖排水沟，将积水排净后安排排弃；对于发现有裂隙的尾矿库、排土场采用及时填平防止水流灌入。

⑤尾矿管和精矿管泄漏预防措施：对精矿管道和尾矿管道壁厚进行定期检测，加大日常巡检力度，发现异常，及时查找原因并报告上级部门予以处理。

B、排洪系统堵塞或损坏风险事故的防范措施

对排洪设施进行定期检查，对回水、排渗水进行水质、水量观测，观测尾矿库、排土场的浸润线水位。发现异常，及时查找原因并报告上级部门予以处理。

C、危险废物管理、处置不善风险事故的防范措施

①矿山设有专门的危险废物暂存间，对该区域进行防腐防渗处理。在雨水管道排放口附近安装有人工挡板，防止危险废物浸出液随雨水进入河流，污染附近水体。

②危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处置。

④危险废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物。

⑤禁止向环境倾倒、堆置危险废物。

⑥实验室的废弃化学试剂，严禁向下水口倾倒或随垃圾丢弃，不可将废弃的化学试剂放在楼道、阳台等公共场合。有毒有害废液及废弃化学试剂、废弃化学试剂瓶、应按规定放置，并委托有资质的单位进行处理。

D、油库中油溢出、泄漏、火灾、爆炸风险事故的防范措施

油库中储存的柴油在运输、使用过程中应特别小心谨慎、确保安全。为此应注意以下几个问题：

① 加强油品储存装置的管理与维修，使整个油品储存系统处于密封化，严格防止“跑、冒、滴、漏”的现象发生。

②在油品储存装置分支处，设置防静电和感应式雷联合接地装置；

③油品储存装置进出口采用金属软管连接等；

④不定期对油品储存装置及其部件进行检修；

⑤在油库周围不能堆放易燃物品，不能有火源与热源；

⑥建立夜间值班制度巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度；

E、化学品泄漏风险事故的防范措施

由于公司矿石浮选工艺中采用的浮选试剂为化学品，化验样品也用到多种化学品，因此在运输中应特别小心谨慎、确保安全。为此应注意以下几个问题：

①合理规划运输路线及时间，运输时必须谨慎驾驶，以免事故发生。

②化学品的运输过程中，装运应做到定车、定人，工具相对固定，专车专用。定人是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。

③贮存过程事故及对策

应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止化学品容器破损或倾倒。

化学品的出入库均凭票据进行检查、验收、登记、验收内容包括：数量、包装、危险标识，经核对后方可入库、出库，物品性质不清楚不得入库。

存储化学品时必须分类、分区存储，并由专人管理。

公司的化学品仓库要设有安全库存量，有专人进行申购以及管理。

仓库应当符合有关安全、防火规定，并根据物品的种类、性质，设置相应的通风、防爆、防泄漏、防火、防雷、报警、灭火、消除静电等安全措施。

化学品存储时仓库温度最高不得超过35度，温度也应适宜，仓库管理员必须经常做好检查和记录，必要时采取开排气扇通风、降温等措施。

各种化学品要有安全标签，同时要有一份MSDS资料，并挂在明显地方。

化学品仓库要配备足够的消防设施、明显的防火标识、报警装置；仓库内线路、灯具、开关、排气扇都应符合防爆要求，严禁吸烟、禁止明火作业。

④建立严格的取用制度

各部门领用化学品时，要根据当天的用量去领取相对应的化学品，领回的化学品应存储在专用柜内，并确保储存场所安全可靠。

盛装的化学品容器要符合公司统一规定的容器瓶或桶，并按要求在上面张贴化学品标识，在使用过程中要做好防火、防伤害措施，消除火灾隐患，防止爆炸、中毒等事故发生。

取用化学品时要做好防漏措施，用适当的容器放置于下面，防止溢出或溅出。

使用化学品的员工必须接受安全培训，在作业当中，必须正确佩戴劳保用品。

盛装化学品的容器必须无裂纹，无渗透，容器上要张贴相应的化学品标识，并备有相应的MSDS。

F、放射源泄漏、丢失风险事故防范措施

①放射性工作人员必须接受放射防护法规、专业技术知识的培训。经省级卫生行政部门审核批准，持《辐射安全与防护培训合格证》才能上岗作业。

②每年对从事放射工作人员至少进行一次健康检查。

③加强放射源的维护保养。

④加强放射源的巡检、监控。

## 5.2 预警行动

### 5.2.1预警程序

当发生突发环境事件时，应立即预警，并启动本预案。矿区报警信号系统分为二级，具体如下：

### 5.2.2启动应急预案程序

（1）最早发现事故者应立即向部门负责人报告，并采取相应措施控制事故的进一步发展。

（2）部门负责人在接到事故报告后，应在第一时间内根据事故性质及排污情况，安排做好应急处理工作，启用备用处理设施。

（3）事故发生后，事故发生部门应立即调查事故发生原因，查明能否控制局面，若自行不能控制，则应迅速向上级报告。相关部门视情况变化做出局部停产或全部停产的决定。

（4）当事故得到控制后，应立即研究制定防范措施，成立抢修小组，制定抢修方案，尽快恢复生产。

（5）事故发生部门如能自行解决发生的事故，则以自救为主。

## 5.3 报警、通讯及联络方式

### 5.3.1报警联络方式

公司生产调度24小时应急值守电话：68596715。建立24小时有效的报警装置，设昼夜值班室，当发生突发环境事件时，事件发现者应根据本预案相关要求立即报警。

### 5.3.2内部通讯方式

电话或口头通知各部门领导及应急处置小组。

部门领导及应急处置小组联系方式详见附件一：应急救援通讯录。

### 5.3.3外部通讯方式

外部联系方式详见附件一：应急救援通讯录。

# 6 信息报告与通报

## 6.1内部报告

### 6.1.1事故信息报告

发生突发环境事件，事件发现人员应立即汇报组长，经现场确认后逐级上报，分管领导收到事件信息后立即向应急救援指挥中心汇报。一级、二级事件，总指挥于事发后1小时内向公司、矿山领导、西山区环保局及相关政府部门报告事件情况。如果事件污染程度较大、等级较高，必须立即向上级相关部门报告。通报程序见图7。

图7  信息通报程序

### 6.1.2事故信息通报

若事故严重，需要厂外附近人员、车辆疏散时，应通知西山区公安局、消防大队等，后勤疏散组配合政府有关部门执行疏散计划，应急总指挥对外发布事件情况公告。

### 6.1.3电话通报及联系词内容

电话通报内容必须清楚、简明。包括：

（1）通报人姓名；（2）通报时间；（3）意外灾害地点；（4）意外状况描述；（5）伤亡报告；（6）处置措施；（7）协助事项。

## 6.2信息上报

矿山确定发生突发环境事件已经不能控制或者有失控可能时，必须立即向西山区环境保护局报告。

## 6.3事故报告内容

初报1小时内报告，可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况，事件发生单位名称、联系人、联系电话等。

续报2小时内报告，通过填写附件四《突发环境事件应急信息登记表》上报，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。续报根据应急处理工作进展情况每天上报，当情况发生特殊变化或有重要信息时应随时上报；结果报告在事件处理完毕后立即上报。

处理结果4小时内报告，采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

# 7 应急响应与措施

## 7.1分级响应机制

针对事件危害程度、影响范围和公司、矿区控制事态的能力，本公司将应急响应分为二级：

1、可控级：（Ⅱ级事件）

污染物未出厂界范围，对生产影响较小，如物料泄漏、设备故障、人员轻微受伤等依靠矿区技术力量能够处理的突发环境事件。

2、不可控级（Ⅰ级事件）

事件严重危害或威胁着厂区及周围人员安全，已经或可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或事件排放物大量进入厂界外围环境，需要市、区政府统一组织协调，调度各方面资源和力量进行应急处置的紧急事件。如尾矿库、排土场垮塌、溃坝、危险废物随意处置、油库发生泄漏、变压器油泄漏、火灾、放射源泄漏或丢失等突发环境事件。

## 7.2响应程序

不可控级（Ⅰ级响应）公司、矿区已无法控制事件发展态势，由总指挥迅速向外求援，区政府迅速协调，统一指挥，启动区级应急预案。

## 7.3应急措施

现场处置人员应根据环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

（1）根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

（2）根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；

（3）在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所。

突发环境事件责任部门和责任人以及负有监管责任的部门发现突发环境事件后，应立即在1小时内向西山区环保局报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。

### 7.3.1突发环境事件现场应急措施

突发环境事件发生后，事发责任单位要立即采取措施，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。必要时迅速组织现场救援队伍实施现场救援，减少人员伤亡和财产损失。

#### 7.3.1.1事件判断

当接到突发环境事件报警后，应急指挥部相关人员应立即检查发生单位自身应急预案启动情况，并赶往发生地点，调查以下情况：

（1）确认发生地点：明确发生的具体位置；

（2）确认事件类型：明确是重点污染源的非正常排放、事故排放，还是危险品泄漏、燃烧、爆炸等；

（3）确认污染物类别、数量：明确污染物种类，毒性与易燃易爆性，污染物运输及储存方式、数量，泄漏量；

（4）确认发生时间、严重程度、危险化学品的扩散情况；

（5）识别事发地周围环境状况，明确可能受影响的敏感目标类别、规模和位置。

#### 7.3.1.2现场应急处置措施

A、尾矿库管涌、泄漏、漫坝、溃坝、管道泄漏，排土场滑坡风险事故的应急处理措施

B、排洪系统堵塞或损坏风险事故的应急处理措施

C、危险废物管理、处置不善引发环境污染的应急处理措施

D、油库中油溢出、泄漏、火灾、爆炸引发环境污染的应急处理措施

E、浮选试剂、化学品泄漏引发环境污染的应急处理措施

F、放射源泄漏、丢失引发的环境污染应急处理措施

### 7.3.2安全防护

#### 7.3.2.1应急人员的安全防护

现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，正确佩戴好个体防护用品，严格执行应急人员出入事发现场。

#### 7.3.2.2受灾群众的安全防护

当事故危害范围危及到矿区范围外群众的安全或污染环境时，应及时联系西山区人民政府，组织事故扩散区域内的群众撤离和指导采取有效的保护和防范措施。

（1）紧急疏散撤离人群

当尾矿库发生溃坝、库水漫坝等情况造成污水外泄时，公司应立即上报并根据情况通知相关部门紧急疏散、撤离下游人群，在撤离过程中要全力保护好撤离人群的安全。

（2）紧急疏散撤离方案

### 7.3.3人员的疏散与撤离

#### 7.3.3.1疏散运输工具

本公司人员疏散可利用公务车辆、交通车等疏散工具。疏散过程中若采用汽车作为疏散工具时，驾车期间宜关闭车窗，切勿启动对外通风系统，且尽可能载乘他人远离灾区。

#### 7.3.3.2疏散路线与集合地点

为使疏散计划执行期间矿区员工们皆能从容撤离灾区，且部门负责人能随时了解员工状况，采取必要应急措施，员工可依指示迅速撤离。依当时之风向及泄漏地，后勤保障组判断疏散路线指示员工依此路线疏散至集合地点，等候清点人数。

遇疏散警报响起，首先判断风向，原则上往上风处疏散，若泄漏源为上风处时，宜向与风向垂直之方向疏散（以宽度疏散）。

疏散路线示意图详见附件三。

## 7.4应急监测

发生II级或以上突发环境事件时，公司应及时报告西山区环保局，并根据情况请求西山区环境监测站对事故现场和外部大气、水环境进行现场应急监测。

## 7.5应急终止

### 7.5.1应急终止的条件

符合下列条件的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件发生条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）已采取必要的防护措施保护公众再次免受危害。

### 7.5.2应急终止的程序

（1）应急指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥中心批准；

（2）经批准后，应急指挥部向各应急处置小组下达应急终止命令。

## 7.6应急终止后的行动

抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，应急指挥部要组织现场清理、人员清点和撤离，制定恢复生产、生活计划并组织实施。

（1）突发环境事件应急处理工作结束后，组织相关部门认真总结、分析、吸取教训，及时进行整改；

（2）组织各应急处置小组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等做出评价，并提出对预案的修改意见；

（3）参加应急行动的各处置小组负责维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

# 8 后期处置

## 8.1 善后处置

做好受灾人员的安置工作，组织有关专家对受灾范围进行科学评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议，按相关建议进行善后处置。

## 8.2 保险

公司应根据《国家突发环境事件应急预案》中6.2条款要求积极办理各类保险。对环境应急工作人员办理意外伤害保险，同时积极创造条件，公司依法办理突发环境事件责任险及其他险种。在发生突发环境事件后，公司应及时通报相关承保的保险公司开展理赔工作，保险公司在获悉突发环境事件后，工伤保险经办机构应及时足额支付参保的工伤保险待遇费用；各相关保险公司应及时定损理赔。在此过程中，公司应允许保险公司对环境事件现场进行勘查，配合保险公司要求，提供相关材料。

## 8.3 工作总结与评估

突发环境事件后期处置工作结束后，公司突发环境事件急救援指挥部完成事故应急救援总结报告，报送合资公司应急救援指挥部和地方政府，公司突发环境事件应急救援指挥中心宣布本次应急救援工作结束。

按照应急救援工作的规模，由公司事故应急救援指挥部或上一级应急救援指挥中心组织收集和整理所有的应急记录、方案、文件、报告等资料，组织专家对应急预案实施情况、应急救援保障情况等进行总结和评价，对应急预案的适用性进行评估。

# 9 保障措施

## 9.1 通信与信息保障

通讯工具：

a.个人拥有的移动电话、住宅电话和对讲机。

b.公司程控电话。

c.生产调度系统

通讯线路：

通讯线路采用水泥电杆架空电话电缆线。

通讯联络方式：

a.生产计划部调度室的值班电话保证24小时有人值守。

b.安全环保部、生产计划部调度室保存最新公司事故应急救援指挥部人员、参与事故应急救援单位负责人、事故应急救援队伍负责人的联络方式；上级应急救援指挥中心、地方政府的联络方式；公司外应急救援专家、应急救援机构联系人、应急救援队伍联系人通讯方式。

c.合资公司安全环保部保存最新公司事故应急救援指挥体系人员联络方式。

d.内外事故应急救援单位、机构、队伍设第二、第三联系人。

## 9.2 应急队伍保障

海口磷业现场应急救援队伍应常备不懈、快速反应；各部门、车间要对本单位的消防、防化等应急人员进行组织和培训，形成突发环境事件应急处置网络，保证在污染事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、防护、监测、洗消等现场处置工作。

## 9.3 应急物质装备保障

海口磷业矿山设有应急物资仓库，配备了应对各类环境污染事故的应急装备，并为应急救援队伍成员配备了个人应急救援装备，应急物资装备齐全有效。

## 9.4 经费保障

海口磷业设有专项应急救援资金，以应对各类事故发生。

## 9.5 其他保障

### 9.5.1 交通运输保障

海口磷业采掘、运输设备齐全，大客车6辆，中巴车1辆，小车10辆，交通运输系统完备。

### 9.5.2 救援医疗保障

海口磷业矿山生活区设有卫生所，医生、护士5名，救护车1辆。与矿山相距约4公里的云磷小区设有西山区第三人民医院，救援医疗设备齐全。

### 9.5.3 治安保障

海口磷业保卫部负责全矿治安保障工作，并设有护矿队维护矿区安全。

# 10 培训与演练

## 10.1 培训

公司应急指挥部根据实际情况制定年度演练计划，每年至少组织一次突发环境事件应急处置的演练，各应急处置小组根据工作职责组织演练，以检验应急预案的可行性和有效性，需要公众参与的应急演练必须报同级人民政府同意。

## 10.2 演练

### 10.2.1 演练内容

①消防灭火演练；

②急救及人员救护演练；

③报警及通信演练；

④矿区人员疏散和交通管制演练；

⑤情况通报演练；

⑥各类应急设施的使用技能演练；

⑦模拟各类事件的快速反应演练等。

### 10.2.2 演练方式

①综合演练：模拟矿区可能出现的各类事件，对本预案的各类应急措施进行组织指挥演练；

②单项演练：由各专业小组成员各自开展应急救援任务中单项作业的演练，或单个专项逐一进行演练。

③桌面演练：通常在室内进行。依据应急预案对事先假定的演练情景，进行交互式讨论和推演应急救援任务、应急决策及现场处置的过程；

④实战演练：模拟矿区可能出现的各类事件，模仿接近真实的环境突发事件，对本预案的各类应急措施进行组织指挥演练。

## 10.3 记录与考核

应急救援指挥部办公室指派专人做演练的相关记录，并于演练结束后进行评审、考核。

# 11 奖惩

## 11.1 事故应急救援工作实行奖励制

在生产事故应急救援工作中有下列事迹之一的单位和个人，由突发环境事件应急指挥部提议，总监签署文件给予表彰或奖励：

a.圆满完成事故应急处置任务的；

b.保护国家财产和他人生命，成绩显著的；

c.对事故应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

d.因应急救援行动而伤亡的；

e.有其他特殊贡献的。

## 11.2 事故应急救援工作实行责任追究制

有下列行为之一的，对有关责任人员视情节和危害后果，由海口磷业管理层或者公司及上级机关给予行政处分；属于违反治安条例管理行为的，由公安机关依照治安管理处罚条例的规定予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

a.不按照事故应急预案规定的职责行事，拒绝承担事故应急准备义务的；

b.不按照规定报告、通报事故真实情况的；

c.拒不执行事故应急预案，不服从公司重大生产安全事故应急救援指挥中心命令和指挥，或者在事故应急响应时临阵脱逃的；

d.盗窃、挪用、贪污事故应急工作所用资金或者物资的；

e.阻碍事故应急救援人员进行应急抢险工作或者进行破坏活动的；

f.散布谣言，扰乱企业、社会秩序的；

g.有其他对事故应急工作造成危害的行为的。

# 12 预案的评审、备案、发布和更新

内部评审由公司、矿区有关领导组织有关部门和人员进行，外部评审是由上级主管部门、环保部门、周边公众代表、专家等对预案进行评审，预案经评审完善后，由公司主要负责人签署发布，按规定报有关部门备案。

在下列情况下：

（1）项目移交，项目管理部门发生变化；

（2）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化；

（3）环保部门认为应当适时修订的其他情况；

（4）部门职责或应急资源发生变化；

（5）应急演练、应急过程中发现存在的问题和出现新的情况等；

根据上述变化和原因，应对应急预案进行更新、修订，经批准后将修改后的文件传递给相关部门。预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容等）。一般情况下，每三年对预案进行一次更新。预案修订后更新发布。

# 13 预案的实施和生效时间

本预案自发布之日起实施。

# 14 附则 术语和定义

突发环境事件：是指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。

应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

危险化学品：指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

危险化学品事故：指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。

重大危险源：指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

预案：指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，而制定的事故应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。

分类：指对因危险化学品种类不同或同一种危险化学品引起事故的方式不同发生危险化学品事故而划分的类别。

分级：指对同一类别危险化学品事故危害程度划分的级别。

# 15 附件

## 附件一、应急救援通讯录

云南磷化集团海口磷业有限公司矿山内部应急救援通讯方式

## 附件二、应急物资、设备、装备清单

## 附件三、附图

### 1.企业地理位置示意图

### 2.企业概况图

### 3.重要环境防护目标及分布图

### 4.应急救援路线等相关分布图

#### 4-1办公区应急救援疏散图

#### 4-2采区应急救援疏散图

#### 4-3采剥车间、擦洗厂、浮选厂应急救援疏散图

### 5.企业及周边环境示意图

### 6.矿山水质监测布点图

### 7.矿山无组织及噪声监测布点图

## 附件四 年度监测计划表

## 附件五 突发环境事件应急信息登记表

| 事故名称 |  | 发生时间 |  | 事故单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类别 |  | 发生地点 |  | 报警人 |  |
| 事故简况 |  | 接警人 |  |
|  |  | 事故信息报送方式 |  |
| 事故初步原因分析 |  | 已采取的 救援措施 |  |
| 是否有人员伤亡 |  | 伤亡情况 |  |
| 信息处理和上报 |
| 信息报 送领导 |  | 报告时间 |  | 报告方式 |  |
| 报告内容 |  |
| 领导指示 |  |
| 事故处理 |
| 是否启 动预案 |  | 预案响 应级别 |  | 是否对 外求援 |  |
| 参与救 援部门 |  |
| 动用应急救援物资 |  |
| 主要应急措施 |  |
| 应急结果 |  | 填表人 |  |

## 附件六 应急预案启动令

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容： （包括信息来源、事件现状、宣布事项） |
| 受令单位： 受 令 人： 时 间： |
| 备 注： |

## 附件七 应急预案终止令

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容： （宣布事件应急救援工作基本结束，现场基本恢复，现场指挥部（小组）撤销，相关部门认真做好善后恢复工作） |
| 受令单位： 受 令 人： 时 间： |
| 备 注： |

## 附件八 突发环境事件应急预案演练记录

## 附件九 应急预案变更记录表

## 附件十 突发环境事件信息上报流程图

## 附件十一 突发环境事件响应流程图

## 附件十二、《云南磷化集团海口磷业有限公司突发环境事件应急预案》修改清单

## 附件十三、海口磷业矿山其它预案目录

一、云南磷化集团海口磷业有限公司海口磷矿生产安全事故应急预案Q/YPH•YJYA.002-2020

1、生产安全事故综合应急预案

2、专项应急预案

（1）采场边坡坍塌事故专项应急预案

（2）排土场滑坡事故专项应急预案

（3）车辆伤害专项应急预案

（4）爆破伤害事故专项应急预案

（5）自然灾害事故专项应急预案

二、云南磷化集团海口磷业有限公司浮选厂生产安全事故应急预案Q/YPH?YJYA.003-2020

1、生产安全事故综合应急预案

2、专项应急预案

（1）机械伤害事故专项应急预案

（2）自然灾害事故专项应急预案

## 附件十四专家评审意见及修订记录表

# Text boxes

一阶段

事故发现者/事故岗位人员启动报警

值班人员/值班领导

部门分管领导

应急指挥办公室

副总指挥

总指挥

全公司通报

请求支持与通报

二阶段

应急处置小组开始行动

请求支持与通报

应急指挥办公室组织各应急处置小组编组、行动

三阶段

通报上级部门、邻近单位